## Slide 1: Contents
  Power behavior of Mobile Multicore CPUs
  Mobile application behaviors
  Novel DVFS governor for Mobile app
    개발 중에 있음
    D-22 for abstraction deadline
    D-29 for final paper

## Slide 2: Power behavior of Mobile Multicore CPUs
Goal
  Mobile CPU의 기본 behavior를 확인
  SMP 환경에서 동일한 성능으로 Power consumption을 줄일 수 있는 가능성을 확인
  Hotplugging보다 scheduling 조절이 효율적
    packing과 unpacking의 근거
  Per-core DVFS의 어려움
    Regulator 문제에 대해서 설명

## Slide 3: Power behavior of Mobile Multicore CPUs
Exynos 4412의 Power consumption graph

## Slide 4: Power behavior of Mobile Multicore CPUs
Exynos 4412의 Power consumption graph
  CPU power consumption은 frequency, CPU load, online core 갯수에 의해서 결정
    동일한 online core와 frequency에서는 load가 클수록,
    동일한 online core와 load에서는 frequency가 높을수록 power consumption이 증가
    online core의 갯수가 2배가 되더라도 power consumption이 2배되지 않음
    Frequency가 아무리 높더라도 load가 존재하지 않는 경우, core off하는 것과 power consumption의 차이가 크지 않음

## Slide 5: Power behavior of Mobile Multicore CPUs
동일한 성능에서 Power consumption 비교

## Slide 6: Power behavior of Mobile Multicore CPUs
동일한 성능에서 Power consumption 비교
  각 설정간 Power consumption의 차이가 큼
  급격히 증가하는 구간(frequency)이 존재
    이 구간을 넘지 않는 선에서 App의 특성에 맞는 최적의 성능을 찾는 것이 중요

## Slide 7: Power behavior of Mobile Multicore CPUs
Hotplugging의 latency와 power 측정 그래프
  주중으로 측정 예정
  hotplugging의 latency로 인해서 사용자의 반응성이 나빠질 것이라 예상
  잦은 hotplugging은 power consumption 자체가 증가할 것이라 예상

## Slide 8: Mobile application behaviors
Goal
  User interaction에 따라서 Setup, Responsive, Interactive 단계로 구분
  dominant thread와 idle(?)한 특성을 분석

## Slide 9: Mobile application behaviors
3 phase of User interaction
  사용자의 입력, CPU load pattern, (# of active thread)에 따라서 3단계로 구분 가능
    Setup, Responsive, Interactive
    사용자에 따라서 pattern은 달라질 수 있으나, 동일한 app인 경우에는 동일한 단계를 가지고 있음
      보통 2~3개 정도

## Slide 10: Mobile application behaviors
3 phase of User interaction

## Slide 11: Mobile application behaviors
Parallelism of Mobile application
  mobile platform에서는 많은 수의 thread가 수행
    화면 출력, 사운드 등이 시스템 서비스로 thread 형태로 동작
    Mobile app은 VM과 같은 sandboxing 환경에서 수행
      오류 발생시 다른 app에 영향을 방지
    Table
      booting 직후 idle 상태에서 process, thread 갯수 확인
      수행 중일 때의 process, thread 갯수 확인
        안드로이드(VM), 아이폰(Native), Tizen
      비교 대상은 Windows / Desktop Linux(?)

## Slide 12: Mobile application behaviors
모든 thread가 동일하게 CPU를 사용하지 않음
  App마다 Dominant thread가 1개 이상 존재
    Dominant threads에 의해서 CPU load가 결정
    governor에서는 CPU load를 바탕으로 frequency와 active core를 결정
    Table data

## Slide 13: Mobile application behaviors
Dominant thread, Utilization 분석

## Slide 14: Mobile application behaviors
Dominant thread가 수행되는 core의 load와 그렇지 않은 core의 load 차이가 매우 큼
  Exynos 4412에서 Angry bird로 확인
  다른 app에 대해서도 실험 필요
  이유는?
    Cache로 인하여 Scheduling시 CPU affinity가 존재
      Dominant threads가 수행되는 core에 앞서 수행되는 다른 thread가 계속 수행됨
    Dominant threads가 다른 core로 migration이 발생
      Scheduler에서 원인 확인 중

## Slide 15: Novel DVFS governor for Mobile app
현재 진행중
  Responsive / Interactive 구간에 대한 idea 구상
  이번 주말까지 완성 예정

## Slide 16: Etc.
실험 App을 20개로 확장
  그 중에 데이터가 좋은 것으로 선별